Приложение 2

к тендерной  документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указаниеммодели, наименования производителя,страны) | Автоматический периметр |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основныекомплектующие |
|  |  | 1 | Автоматический периметр | Каталожный. Современная автоматическая система слежения за фиксацией и положением глаза пациента. Стимулы по размеру Гольдмана Измерение диаметра зрачка Многоязыковой интерфейс, в т. ч. русский Возможность изменения параметров тестов «Driving» тест (расширенный тест со смещением стимула) Функция учета предыдущих измерений Цветовая периметрия Измерение диаметра зрачка до, после или во время обследования. Тест на бинокулярное зрение Тесты с изменением скорости и размера стимула. Кинетические тесты Стимулы с изменяемым размером, интенсивностью и скоростью двигаются от перифирии к центру измерительной сферы. Пользовательские программы тестирования Кроме стандартных тестов у Вас есть возможность создавать собственные программы исследований или изменять параметры для ранее созданных программ. Позволяет добавлять неограниченное количество пользовательских программ. Быстрое исследование Благодаря тому, что аппарат может принимать в расчет прошлые результаты исследования одного пациента, Вы можете сократить продолжительность исследования. Уже известные дефекты будут исследованы без проведения полного исследования. Аппарат оборудован современной цифровой системой слежения за правильным положением глаза пациента. Метод основан на анализе изображения видеокамеры. На изображении находится зрачок, его центр отмечается за счет комплекса алгоритмов. Далее положение зрачка непрерывно отслеживается на протяжении теста. Контроль фиксации глаза по методу Heijl-Krakau. Тест голубой на желтом: Позволяет выявлять глаукому на начальной стадии заболевания. Радиус измерительного купола, мм: 300 Поле обследования, град: 100 Стандартные тесты исследования: Full 50° — 164 точки Glaucoma 22°/50° — 104 точки Central 30° — 120 точки Central 22° — 96 точки Wide 22°/30° — 128 точки Peripheral 30° / 50° — 72 точки Macula 10° — 48 точки Driving 50°/80° — 192 точки. Источник стимуляции сигнала: Рипроекционные светодиоды. Цвет пятна стимуляции: Зеленый, синий, красный, белый. Интенсивность стимула: От 0,03 асб до 10 000 асб с шагом в 15 3 дБ или 45 1 дБ. Время воздействия: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек. Время реакции: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек. Интервал между стимулами: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек. Фоновое освещение: Белая 3,2 кд/м2 или 10 кд/м2 Желтая 100 кд/м2, автоматический контроль уровня. Методы контроля фиксации глаза: По Heijl-Krakau, встроенная видеокамера. Диаметр тест-линз: 38 мм. Размеры: 740 х 640 х 450 мм Вес: 30 кг. Требования к сети: 100-230 В. Частота: 50/60 Гц. Потребляемая мощность: макс. 65 Вт. Подбородник: Электрическая опора для подбородка пациента и опора для лба. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды - От +10 до +40 градус С Относительная влажность - От 30% до 85% Атмосферное давление - От 700 гПа до 1060 гПа |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 10.12.2023 года г. Семей, ул. Байтурсынова, 27 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |